# 工地试验室标准化建设要点


厅质监局    陈业平

# 一、工地试验室标准化建设背景和意义

## 1、工地试验室建设因项目规模、专业存在差异；

## 2、各地建设、质量监督机构要求千差万别；

## 3、工地试验室建设五花八门，部分工地试验室建设较差；

## 4、工地试验室重视程度不断提高。

# 二、工地试验室管理依据

## 1、《中华人民共和国交通部令》2005年第12号；

## 2、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》厅质监字[2009]183号 ；

## 3、《关于加强全省公路水运工程工地试验室管理的通知》交质管〔2011〕17号；

## 4、《工地试验室标准化建设要点》。

# 三、工地试验室标准化内涵

## 1、明确标准化需求，针对性、目的性；

## ----管理标准化；

## ----建设标准化；

## ----专业化与标准化结合（安全、环保、用电）；

## 2、企业标准化酝酿和发展；

## 3、标准化在管理上的突破；

## 4、国家标准化的统一。

# 四、 基本要求

## 1、工地试验室作用

## ----是工程质量控制和评判工作的重要基础数据来源，是工程建设质量保证体系的重要组成部分。

## 2、工地试验室工作原则

## ----严格执行国家有关法律、法规、技术标准；

## ----交通运输主管部门的有关规范、规程；

## ----科学、客观、严谨、公正的原则；

## ----独立不受干扰；

## ----真实、准确的试验检测数据。

## 3、设置原则

## ----既要满足工程质量控制需要，又要满足合理布局、安全环保、环境整洁等要求；

## ----工程项目内容；

## ----工程规模；

## ----专业化要求。

# 五、 机构设置

## 1、设立基本条件

## ----工程质量安全管理需要

## ----合同约定；

## ----母体机构等级证书适应性，上年度信用评价等级在C级及以下的检测机构不宜作为授权。

## 2、独立设立

## ----按合同段单独设立；

## ----同一合同段内施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体检测机构授权设立。

## 3、 母体检测机构应具备的条件

## ----在等级证书核定的业务范围内对工地试验室进行授权；

## ----上年度信用评价等级在C级及以下的检测机构不宜作为授权设立工地试验室的母体检测机构。

## 4、备案

## ----工地试验室按照规定到项目质监机构登记备案后，方可开展试验检测工作。

## ----项目开工后1个月内完成

## 5、不对外服务

## ----工地试验室应在母体检测机构授权的范围内，为工程建设项目提供试验检测数据，不得对外承揽试验检测业务；

## ----同一个项目，相近标段可以经业主同意合并使用。

# 六、 工地试验室建设
6.1 驻地建设

## 1、 工地试验室选址

## ----安全、环保、交通便利；

## ----工程质量管理要求；

## ----场地硬化。

## 2、 工地试验室规划

## ----总体布局合理、功能分区明确、组织协调顺畅的原则；

## ---- 采光、通风、温度、湿度、噪音、振动、灰尘、高温、辐射等影响条件 。

## 3、 工地试验室分区：

## ----工作区和生活区分开设置；

## ----工作区总体上可分为功能室、办公室和资料室三部分。

## 4、功能室设置

## ----一般分为土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力学室、沥青室、沥青混合料室、化学室、标准养护室、样品室、留样室、外检室、储藏室等。

## 5、工地试验室的空间和面积：

## ----应满足试验检测工作和环境条件要求；

## ----一般应综合考虑仪器设备放置、人员操作和行动通道所占用空间和面积以及门窗位置等因素。

## ----对有温度、湿度条件要求的功能室，必要时可进行吊顶处理，以便降低有效高度、提高保温保湿效果；

## ----各室面积均不得小于20平方米。

## 6、工地试验室环境

## ----通风采光；

## ----化学室、沥青及沥青混合料室应设置机械强制通风设施；

## ----各功能室均应铺设上、下水管道，配备水池；

## ----水泥砼室、石料室等房间地面应设置水槽和沉淀池；

## ---- 水泥砼室拌合、冲洗；

## ---- 标准养护室的墙体和屋顶应进行防潮和保温处理，地面应设置储水装置，方便养护水回流，防止地面积水。

## 7、 工地试验室用电：

## ----专业人员施工；

## ----独立的专用线路集中配电，并设置应急电源，保证试验检测工作正常、连续开展。电线、电缆的布设应符合有关技术标准，保证使用安全。

## 8、工地试验室温度控制

## ----集中采暖设备、集中空调或分散式空调等设施；

## ----空调。

## 9、工地试验室安全

## ----安全防护、防盗和环保设施，确保人员和设备安全，避免造成环境污染。

## 10、功能室要求

## ----操作台应选用坚固、防滑、耐腐蚀材料；

## ----能够摆放设备；

## ----操作台几何尺寸应符合有关技术标准，外观应整洁、美观、方便操作；

## ----功能室地面应平整、防滑、耐磨。

## 11、工地试验室标牌

## ----醒目；

## ----其内容应与工地试验室印章内容一致；

## ----各功能室、办公室和资料室应设置统一规格的门牌标识，对有环境和安全条件要求的区域应设置警示及限入标识。

## 12、办公室

## ----组织机构框图，包括人员证件、资格证书、相片、岗位等；

## ----主要管理制度；

## ----人员考勤表；

## ----工地晴雨表等；

## 13、各功能室

## ----主要仪器设备的操作规程。

# 6.2 人员配备

## 1、 工地试验室人员配备

## ----工程特点、工程量大小及工程复杂程度、工期要求等因素；

## ----合同约定；

## ----不少于4人。

## 2、试验检测人员

## ----持证上岗；

## ----专业配置合理，能涵盖工程涉及专业范围和内容；

## ----试验检测人员应注册登记在母体检测机构；

## ----不得同时受聘于两家或两家以上的工地试验室；

## ----不得聘用信用很差的试验检测人员从事试验检测工作。

## 3、授权负责人

## ----试验检测工程师证书，全面负责工地试验室的管理和试验检测活动；

## ----不得聘用信用较差或很差的试验检测人员担任授权负责人；

## ----明确授权负责人职责。

# 6.3 设备配置

## 1、设备配置

## ----合同要求；

## ----母体检测机构授权范围内的试验检测项目及参数配备；

## ----仪器设备的功能、准确度和技术指标均应符合现行规范、规程要求；

## ----优化试验检测工作流程、整体布局合理、同步作业不形成相互干扰的原则进行布置。

## 2、仪器设备安装与调试

## ----严格按照试验检测规程；

## ----使用说明书中相关要求；

## 3、对有环境条件要求的功能室

## ----应配置相应的温、湿度控制设备；

## ----养护室、混凝土室、水泥室、力学室等。

## 4、标准养护室

## ----应配置一定数量的试件存放架，其刚度、尺寸应满足使用要求，且方便存取；

## ----地面排水。

## 5、其他设备

## ----办公室：计算机、打印机、复印机、空调等设备，以具备良好的工作和网络通讯条件；

## ----资料室：金属资料柜，并应采取防潮、防虫等措施；

## ---- 交通工具，满足检测工作需要。

# 6.4 体系和文化建设

## 1、工地试验室质量体系

## ----应依据母体检测机构的质量体系文件；

## ----结合工程特点，编制简洁、适用、针对性和操作性强的质量体系文件及各项管理制度；

## ---- 管理制度一般包括试验室工作职责、主要岗位人员职责、试验检测工作制度、人员管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、档案资料管理制度、安全生产管理制度、工作环境管理制度等；

## ----应加强质量体系文件和各项管理制度的宣贯工作，并予以记录。

## 2、体系文化

## ----应积极营造“诚实守信、科学规范”的工地检测文化氛围；

## ----将“科学、客观、严谨、公正”的理念，融入到具体试验检测工作中。

# 七 工地试验室管理
7.1 人员管理

## 1、人员管理

## ----应加强试验检测人员考勤管理，确保日常工作有效开展；

## ----应保持试验检测人员相对稳定，因特殊情况确需变动的，应由母体检测机构报经建设单位同意，并向项目质监机构备案；

## ----人员进行年度信用评价。

## 2、检测人员信息公开

## ----应将试验检测人员的姓名、岗位、照片等信息予以公开；

## ----试验检测人员进行作业时应统一着装并挂牌上岗。

## 3、劳动保护

## ----试验检测人员在进行有毒、有腐蚀性、有强噪声等试验操作时，必须按要求佩戴相应的防护用具。化学式、沥青室、沥青混凝土室、抽提室等。

## 4、人员培训

## ----应制定全员学习培训计划，定期或不定期地组织学习有关政策、质量体系文件、标准规范规程以及试验检测操作技能、职业素养等知识，不断提高试验检测人员综合能力和水平。

# 7.2 设备管理

## 1、设备管理制度

## ----一般应包括采购、验收、检定/校准、使用维护、故障处理、核实降级与质量处理、仪器设备档案管理等制度。

## ----应定期进行维护和保养，并按要求填写维护保养记录。

## ----化学试剂（危险品）存放地点应按有关规定设置，并严格管理

## ----办公设备和交通工具应加强日常管理和维护，确保使用状态良好

## 2、仪器设备检定/校准

## ----仪器设备检定/校准合格后方可投入使用。

## ----工地试验室应编制仪器设备的检定/校准计划。

## ----检定/校准周期内如存在修理、搬运、移动等情况，应重新进行检定/校准。

## ----对于性能不稳定、使用频率高和进行现场检测的仪器设备，以及在恶劣环境下使用的仪器设备应进行期间核查。

## ----设备检定校准确认。

## 3、仪器设备标识管理

## ----管理状态标识包括设备名称、编号、生产厂商、型号、操作人员和保管人员等信息；

## ----使用状态标识分为“合格”、“准用”、“停用”三种，分别用 “绿”、“黄”、“红”三色标签进行标识。

## 4、安全使用仪器设备

## ----使用完毕应切断电源

## ----清扫现场，保持仪器设备的清洁。

## ----使用仪器设备时应按要求填写使用记录。

# 7.3 环境管理

## 1、工地试验室环境

## ----环境干净、整洁。

## 环保

## ----废水、废气、废渣应安全排放。试验废水应经沉淀后方能排放，化学废液应进行中和处理后方能排放。

## ----试验固体废弃物应集中存放，定期清理到指定位置，不得随意摆放、丢弃。

## 2、消防设施

## ----应有专人管理，并定期对灭火器材进行检查，始终保持有效。

# 7.4 档案管理

## 1、档案基本要求

## ----分类建档，便于管理和查询。

## ----档案资料应及时填写、整理和归档。

## ----人员档案应一人一档，内容包括个人简历、身份证件、毕业证、职称证、资格证、劳动合同、任职文件、培训和考核记录等。

## ----设备档案一般应按一台一档建立，对于同类型的多个小型仪器设备可集中建立一套档案，但每个仪器均应进行唯一性编号。设备档案包括设备履历表、出厂合格证、产品说明书、历次检定/校准证书或记录、维修保养记录、使用记录等内容。

## 2、试验检测台账

## ----管理和技术台账。

## ----管理台账一般包括人员、设备、标准规范等台账；

## ----技术台账一般包括原材料进场台账、样品台账、试验/检测台账、不合格材料台账、外委试验台账等。台账应格式统一、简洁适用、信息齐全，台账的填写和统计应及时、规范。

## 3、试验检测数据报告的格式

## ----应符合《公路试验检测数据报告编制导则》（JT/T 828－2012）要求。

## ----试验记录一律用蓝、黑色钢笔或签字笔书写，字迹应清晰、工整，试验报告结论表述应规范、准确。

## 4、标准规范

## ----标准、规范和规程，控制管理；

## ----及时进行查新更新，确保在用标准规范有效。

## 5、影像资料

## ----隐蔽工程、关键部位的工程质量检验图片及影像资料，及时整理归档。

## 6、文件的收发、登记和流转工作。

# 7.5 样品管理

## 1、样品管理

## ----样品的取样方法、数量应符合规范、规程要求，满足试验过程需要。

## ----唯一性标识，确保在流转过程中不发生混淆且具有可追溯性。样品标识信息应完整、规范。样品在流转过程中应标明流转状态。

## 样品处理

## ----如无异议，工地试验室应按有关规定对试验样品进行处置，处置过程应符合安全和环保要求。-----留样，样品的留存方法、数量和期限等应符合有关规定，留存样品应有留样记录。

# 7.6 外委管理

## 1、外委试验管理

## ----超出母体检测机构授权范围的试验检测项目和参数应进行外委

## ----外委试验应向项目建设单位报备。

## ----接受外委试验的检测机构应取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》（含相应参数）、通过计量认证（含相应参数）且上年度信用等级为B级及以上。工地试验室应将接受外委试验的检测机构的有关证书复印件存档备查。

## ----取样、送样过程应进行见证。工地试验室应对外委试验结果进行确认。

## ----工程建设项目的同一合同段中的施工、监理单位和检测机构不得将外委试验委托给同一家检测机构。

# 7.7 其它要求

## ----试验检测数据客观准确。严禁编造虚假数据、记录和报告，严禁代签试验检测报告。

## ----按有关规范和合同文件规定的频率开展试验检测工作。

## ----严格按照试验检测规程进行。试验检测所需的环境条件应满足有关标准、规范和规程要求。

## ----积极参加能力验证等活动，持续提高业务技能。

## ----信息化建设。构建统一的试验检测信息化管理平台，远程监控等功能。

## ----母体检测机构应定期对授权工地试验室进行检查指导，检查过程应有记录，检查结果应有落实和反馈。

# 八、结语

## 1、标准化建设硬件建设、人员配备不断提高；

## 2、管理标准化有待不断提高；

## 3、检测人员素质及检测水平有待提高；

## 4、检测诚信程度需要提高。