扬州华建交通工程咨询监理有限公司

试验人员应知应会试题

说明：

1.根据公司8月份办公会议纪要，请各项目总监办在9月25日前进行自主考试。

2.考试题由各项目总监办从以下试题中有代表性地抽取：

（1）单项选择题20题（每小题1分，共20分）

（2）多项选择题20题（每小题2分，选对1个得0.5分，全对得满分，选项中有错误该小题得0分，共40分）

（3）判断题10题（每小题1分，共10分）

（4）问答题试验员3题，试验检测工程师5题（每小题10分）

（5）试验员卷面100分，试验检测工程师卷面120分。

3.考试题的抽取、试卷打印、考试及其保密和考场纪律均由各项目总监负责。

4.公司将在9月下旬进行抽查和面试，若发现做假，将给予相关责任人和总监处罚。

一、单项选择题

- 土工筛粗细筛的分界粒径是（）。

A、0.5mm         B、0.074mm        C、2mm          D、0.075mm

- 作液塑限试验时，土应过（）筛孔。

A、2mm          B、0.5mm          C、0.25mm       D、5mm

- 塑限试验时土中有机质含量不大于（）。

A、2%            B、0.5%           C、0.25&        D、5%

- 土的CBR值指试料贯入量达2.5mm时，单位压力对哪种压入相同贯入量时荷载强度的比值（）。

A、标准砂        B、标准碎石       C、标准材料     D、标准合成材料

- 今预制备含水率ω的试件，现有土含水率为ωL，质量为m，需加多少水可制备预定含水率的试件？（）

A、mw=（ω-ωL）*m               B、mw=m/（1+ωL）*（ω-ωL）

C、mw=m/（1+ω）*（ω-ωL）          D、mw=m（1+ω）*（ω-ωL）

- 石料的抗压强度是以标准试件在（）状态下，单轴受压的极限抗压强度来表示的。

A、潮湿          B、干燥           C、自然         D、饱水

7、沥青混合料中，粗细集料的分界粒径是（）mm,水泥混凝土集料中，粗细集料的分界粒径是（）mm。

A、2.36,2.36     B、4.75,4.75      C、2.36,4.75    D、4.75,2.36

8、细度模数相同的两种砂，其级配（）。

A、一定相同      B、一定不同       C、不一定相同   D、无法比较

- 普通混凝土用砂的细度模数范围一般在（），以其中的中砂为宜。

A、3.7-3.1       B、3.0-2.3        C、2.2-1.6      D、3.7-1.6

- 矿粉的密度试验通常采用（）法测定。

A、李氏比重瓶    B、容量瓶         C、比重计       D、静水天平

- 以水泥检测报告为验收依据时，水泥封存样应密封保存的时间为（）个月。

A、一            B、二             C、三           D、四

- 水泥标准稠度用水量试验，试验室温度为20℃+2℃，相对湿度不低于（），湿气养护箱的温度为20℃+1℃，相对湿度不低于（）。

A、60%，90%      B、50%，90%       C、60%，95%     D、55%，95%

- 水泥抗折强度以一组三个试件抗折结果的平均值为试验结果。当3个强度中有超出平均值（）的，应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果。

A、+5%           B、+10%           C、+15%         D、+20%

- 国家标准规定：袋装水泥检验时，每批的总量应不超过（）t。

A、100           B、200            C、400          D、500

- 路面水泥混凝土配合比设计以（）为指标。

A、抗压强度      B抗弯拉强度      C、抗弯强度     D、抗劈拉强度

- 我国道路石油沥青的标号是按（）指标划分的。

A、针入度        B、软化点         C、延度         D、密度

- 对同一种料源，集料最大粒径既有大于又有小于13.2mm的集料时，沥青与集料的黏附性试验应取（）集料的水煮法试验为标准。

A、大于13.2mm    B、小于13.2mm    C、大于9.5mm    D、小于9.5mm

- （）指标表征黏稠沥青的使用安全性。

A、闪点          B、软化点         C、脆点         D、溶解度

- 沥青混凝土和沥青碎石的区别在于（）不同。

A、剩余空隙率    B、矿粉用量       C、集料最大粒径 D、油石比

- 沥青路面试验路铺筑属于（）阶段。

A、施工准备                        B、沥青混合料摊铺

C、沥青混合料压实                  D、沥青混合料运输

- 在进行石灰稳定土无侧限抗压强度试验时，试件标准养生时间应为（）。

A、6d            B、7d             C、14d          D、28d

22、切取钢筋拉伸或冷弯试验的试样时，应在抽取的钢筋或盘条的任意一端截去（   ）mm后再切取。

A、50                               B、100

C、150                              D、200

23、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，每批数量不大于（）t的，取一组式样进行钢筋试验。

A、30            B、50             C、60           D、100

- 公路工程质量检验评定的依据为（）。

A、设计规范                        B、施工规范

C、质量检验评定标准                D、试验规程

- 无机结合料稳定类基层质量检验时，需检测（）。

A、立方体抗压强度                  B、无侧限抗压强度

C、抗折强度                        D、劈裂强度

- 水泥混凝土路面应检测强度，此强度是指（）。

A、抗压强度       B、抗拉强度       C、抗弯拉强度   D、抗剪强度

- 灌砂法测定压实度时，对灌砂筒下部圆锥体内砂的质量标定，需重复测定（）次。

A、2              B、3              C、4            D、5

- 用3m直尺测定平整度时，所用塞尺的刻度读数分辨率应小于或等于（）mm。

A、0.05           B、0.1            C、0.2          D、1

- 当混凝土拌和物的坍落度大于220mm时，用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径，在二者之差小于（）mm的条件下，用其算术平均值作为坍落度扩展度值。

A、20             B、30             C、40           D、50

- 按现行规范要求水泥混凝土试模应定期进行自检，自检周期宜为（）个月。

A、一             B、三             C、四         D、六

- 当已知沥青混合料的密度时，可根据马歇尔试件的标准尺寸计算并乘以（）作为制备一个马歇尔试件所需要的沥青混合料的数量。

A、1.03           B、1.05           C、1.13       D、1.15

32、在灌砂过程中，如果储砂筒内的砂尚在下流时即关闭开关，则压实度结果将比正常结果（）。

A、偏大           B、偏小           C、一样       D、无规律

- 沥青路面回弹弯沉最好在路面（）测试，否则应考虑季节影响系数。

A、竣工前                          B、竣工后

C、竣工后第一个最不利季节          D、竣工后第一个冬天

- 当路面温度超过20℃+2℃范围时，沥青面层厚度大于（）cm的沥青路面，回弹弯沉值应进行温度修定。

A、8              B、6              C、10          D、5

- 铺砂法适用于（）构造深度。

A、测定沥青路面及水泥混凝土路面表面 B、测定沥青路面表面

C、测定水泥混凝土路面表面           D、测定基层表面

- 评定为不合格的分项工程，经加固补强满足设计要求后，重新评定其分值时，应按复评分的（）计算。

A、80%            B、90%            C、95%         D、100%

- 用于钢筋力学性能检测的试验机应选择合适的量程，试件破坏荷载必须在试验机全量程的（）之间。

A、10%-90%                         B、20%-80%

C、10%-80%                         D、20%-90%

- 后张拉预应力混凝土构件，孔道压浆时需制取试件规格为（）mm。

A、70.7*70.7*70.7                  B、100&100*100

C、150*150*150                     D、40*40*160

- 后张法预应力混凝土构件，孔道压浆浆液水胶比应控制在（）。

A、0.30-0.35      B、0.26-0.28      C、0.4-0.43    D、0.35-0.45

- 预应力混凝土桥梁用锚具、连接器静载锚固性能应同时满足（）。

A、效率系数≥0.90，实测极限拉力时总应变≥1.0%

B、效率系数≥0.90，实测极限拉力时总应变≥2.0%

C、效率系数≥0.95，实测极限拉力时总应变≥2.0%

D、效率系数≥0.95，实测极限拉力时总应变≥1.0%

- 交通行业标准JT/T 4-2004规定：桥梁板式橡胶支座实测极限抗压强度应满足（）。

A、实测极限抗压强度≥50MPa         B、实测极限抗压强度≥60MPa

C、实测极限抗压强度≥70MPa         D、实测极限抗压强度≥80MPa

- 摩擦桩孔底沉淀层厚度，当桩径大于1.5m时或桩长大于40m或土质较差的桩，应不超过（）mm。

A、100            B、300            C、500         D、600

- 超声波法检测桩身完整性，当桩径不大于1.5m时，应埋设（）根声测管。

A、2              B、3              C、4           D、5

- 回弹仪在洛氏硬度HRC为60+2的钢砧上，率定值应为（）。

A、40+2           B、60+2           C、80 +2       D、100+2

- 回弹仪法检测混凝土碳化深度，按批量进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的（），且不得少于10件。

A、10%            B、20%            C、30%         D、40%

- 桥梁静载荷载试验时间最好选择在（）。

A、8:00-16:00                      B、16:00-23:00

C、22:00-次日6:00                  D、10:00-17:00

47.下列有关测量不确定度的说法正确的是（ ）。

- 测量结果的不确定度就是所用仪器设备校准证书给出的不确定度。

- 测量不确定度表明测量结果的分散性，并不表示测量结果偏离真值多少.

- 校准证书给出的不确定度是反映仪器设备测量结果与真值的偏差，可以直接作为测量结果修正因子。

- 测量不确定度通常用测量误差来表示。

49.实验室内部审核的目的是（ ）

A，发现存在的问题。                  B，核查检测活动的规范性。

C，验证实验室的工作持续符合管理体系的要求。    D，检查检测报告的准确性。

50,设备比对应具备的条件不包括：（  ）

A，相同的操作者，              B,类似的被测对象

C,  相同的地点，               C,相同的测量系统

51，国家法定计量单位的名称由（  ）公布。

A，全国人大常委会，            B，国务院计量行政部门，

C,中国计量测试学会              D,国务院

52，对同样的极限数值，如果它本身符合要求，则（  ）

A,修约值比较法比全数值比较法相对较严格

B,全数值比较法比修约值比较法相对较严格

C，两者是一样的

D，两者没有关系

53随机事件的特点是：（ ）

A,在一次试验中可能出现             B，在一次试验中可能不出现

C，在量的重复试验呈现出规律性      D,以上都是

54，关于t分布，下面哪一种说法是正确的

A，t分布与梯形分布特征相似       B，t分布与标准正态分布图特征相同

C,标准正态分布是t分布的特殊形式，D,  t分布与均匀分布图型相似

56，复现性测量条件包括（  ）

A，相同的操作者                     B，不同设备

C，不同地点                         D，不同的样品

57，用于校准的设备其自身的误差小于或等于被测设备最大允许误差绝对值的（ ）

A, 1/5              B，1/3            C, 1/6           D，1/2

58，确认校准后仪器设备是否满足要求的依据是（  ）

A，校准规范        B，校准规程     C，作业指导书    D，设备说明说

59，下列有关选择试验检测仪器设备期间核查标准的说法错误的是（  ）

- 若存在合适的比较稳定的实物量具，就可以作为核查标准

- 若存在合适的比较稳定的被测物品，也可选用一个被测物品作为核查标准

- 机构应对所有在用仪器设备开展期间核查，尤其是那些性能稳定，使用频率不高，不易损坏的仪器设备更需要进行期间核查

- 若对于某个仪器设备，不存在可作为核查标准的实物量具或稳定的被测物品，则可不进行期间核查

60,授权签字人是指签发报告的人，应是（ ）

A，检测机构的行政负责人                 B，检测机构的技术负责人

C，检测机构的质量负责人                 D，由检测机构推荐经过评审部门考核合格的人

- 多项选择题

1、测含水率的试验方法有：（）

A、烘干法                          B、酒精燃烧法

C、密度法                          D、碳化钙气压法

- 土可分为：（）

A、巨粒土         B、粗粒土         C、细粒土       D、特殊土

- 细集料级配参数是指：（）

A、细度模数                        B、分计筛余百分率

C、累计筛余百分率                  D、通过百分率

- 矿质混合料有多种组成设计方法，目前一般习惯于采用：（）

A、试算法         B、正规方程法     C、图解法       D、电子表格法

- 按照《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）的规定，下列（）指标中任一项不符合本标准要求时，为不合格品。

A、氧化镁         B、三氧化硫       C、凝结时间     D、安定性

- 硅酸盐水泥的强度等级是根据水泥胶砂强度试验的（）强度确定的。

A、3d             B、7d             C、14d          D、28d

- 水泥混凝土配合比设计应满足（）等基本要求。

A、施工工作性                      B、结构物设计强度

C、环境耐久性                      D、经济性

- 沥青针入度作为条件黏度，在测定时采用了（）的规定条件。

A、温度           B、标准针质量     C、贯入时间     D、沥青试样深度

- 乳化沥青具有（）的优点。
  A、常温施工，节约能源              B、便于施工，节约沥青

C、保护环境，保障健康              D、路面粗糙，减少事故

- 沥青混合料组成设计包括（）设计阶段。
  A、目标配合比设计                  B、生产配合比设计

C、生产配合比折算                  D、生产配合比验证

- 水泥稳定土无侧限抗压强度试件养生期间，试件质量损失应符合（）的规定。

A、小试件不超过1g

B、中试件不超过4g

C、大试件不超过10g

D、小试件不超过1g、中试件不超过5g、大试件不超过10g

- 反应钢材变形性能的塑性指标有：（）

A、延度           B、伸长率         C、断面收缩率   D、韧性

- 钢筋冷弯试验的弯曲角有：（）

A、45°           B、60°           C、90°         D、180°

- 路面厚度测试报告应包括检测路段的（）。

A、厚度平均值                      B、标准差

C、厚度代表值                      D、厚度极值

- 采用EDTA滴定法测定石灰稳定土中石灰剂量时，所用到的试剂有（）。

A、NH4CL溶液                      B、乙二胺四乙酸二钠标准溶液

C、NaOH溶液                       D、Ca(OH)2溶液

16、公路工程无机结合料稳定材料试验规程中的含水率试验方法（烘干法）适用于（）。

A、水泥、石灰含水率               B、有机质土的含水率

- 粉煤灰的含水率                 D、无机结合料稳定材料的含水率

17、热拌沥青混合料的施工温度测试包括（）。

A、沥青混合料的出厂温度           B、施工现场的摊铺温度

- 碾压开始时混合料的内部温度     D、碾压终了的内部温度

18、普通混凝土配合比设计中，计算单位砂石用量通常采用（）法。

A、质量                           B、经验

- 体积                           D、查表

19、水泥混凝土的配合比设计步骤包括（）。

A、计算初步配合比                 B、提出基准配合比

- 确定实验室配合比               D、换算工地配合比

20、沥青混合料马歇尔试验可以测定（）指标。

A、稳定度                         B、流值

- 动稳定度                       D、马歇尔模数

21、用EDTA滴定法测定石灰剂量时，使用的化学试剂包括（）。

A、乙二胺四乙酸二钠               B、氯化铵（NH4CL）溶液

- 碳酸钙溶液                     D、酚酞指示剂

22、水泥混凝土路面芯样检查内容包括（）。

A、外观检查                       B、测量芯样的尺寸

- 测定表观密度                   D、配合比

23、铺砂法适用于（）。

A、评定路面表面的宏观粗糙度       B、评定路面表面的排水性能

- 评定路面抗滑性能               D、评定路面的平整度

24适用于路面各结构层厚度的检测的方法有（）。

A、钻孔取样法                     B、高程法

- 雷达、超声波法                 D、摆式仪法

25、以下属于分项工程的是（）。

A、引道工程                       B、防护工程

C、钢筋加工                       D、构件预制

E、构件安装

26、梁（板）预制实测项目中属于关键项目的是（）。

A、混凝土强度                     B、梁（板）长度

C、宽度                           D、高度

E、断面尺寸

27、钢筋拉伸试验过程中，出现下列哪几种情况结果无效？（）

A、设备发生故障                   B、记录有误

C、试件断在标距之外               D、脆断

E、操作不当影响结果

28、水泥进场时对其性能检测的项目包括（）。

A、重度                           B、强度

C、细度                           D、安定性

E、凝结时间

29、预应力混凝土桥梁用锚具、夹具静载锚固性能试验不合格现象包括（）。

A、夹片出现纵向断裂               B、夹片出现横向、斜向断裂

C、锚板出现过大塑性变形           D、锚板出现明显残余变形

E、夹片回缩成倍增大

30、桥梁用金属波纹管试验检测项目（）。

A、刚度                           B、强度

C、抗渗漏性                       D、外观

E、尺寸

31、钻孔灌注桩成孔质量检测的项目包括（）。

A、桩径                           B、孔形

C、倾斜度                         D、孔深

E、孔底沉淀层厚度

32、根据检测原理，混凝土钻孔灌注桩桩身的完整性无损检测常用的方法有（）。

A、钻芯检验法                     B、振动检验法

C、超声脉冲检验法                 D、射线法

E、回弹法

33、有缺陷处混凝土的超声波与无缺陷混凝土相比较，可能发生（）。

A、声时明显偏大                   B、波幅明显降低

C、频率明显降低                   D、声径长度变短

E、声径长度变长

34、下列情况属于试验室超业务范围的有（ ）

- 母体检测机构开展等级证书未批准的参数，报告加盖试验检测专用章

- 母体检测机构开展的参数通过计量认证，报告加盖CMA印章

- 工地试验室被授权的参数未在等级证书范围但在计量认证参数范围

- 工地试验室被授权的参数不在等级证书范围，但属于规范新增参数

35、仪器设备期间检查的方法有（ ）

A，仪器间的比对    B，标准物质验证          C，方法比对

D，人员比对       E，留样再测           F，送计量部门检定/校准

36、关于试验方法与判定标准的选择描述正确的是（  ）

- 国家标准与交通行业标准并存时，优先采用交通行业标准

- 优先采用最新发布国家标准或新发布交通行业标准

- 根据判定标准选择试验方法

- 如果交通行业标准引用了国家标准，当国家标准发生更新时，优先采用国家标准

37、工地试验室标准化建设的核心是：()

A，质量管理精细化                              B，检测工作科学化

- 硬件建设标准化                            D，数据报告公正化

38、抽样检验对样本的基本要求是指抽取的样品应当（  ）

A，具有经济性     B，具有代表性   C，具有特定性   D，具有随机性   E，具有独立性

39、抽样方案至少应当包括（）

A，样本量                         B，质量判定规则

C，抽样时间                       D，抽样方法

40、以下哪一种说法是正确的（）

A、计量检定是进行量值传递的重要形式

B、计量检定就是对设备进行检验

C、计量检定是保证量值准确一致的重要措施

D、计量检定包括检验和加封盖印

41、有关标准密度（最大干密度）确定的下列说法，正确的有_________。

A、路基土标准密度的确定采用击实试验方法

B、击实试验根据击实功的不同，可分为轻型和重型

C、沥青混合料标准密度以马歇尔击实法确定

D、无粘聚性自由排水土采用振动台法和表面振动压实仪法测定的结果基本一致

42、关于连续式平整度仪测定路面平整度的说法中，正确的有_________。

A、一般连续平整度仪的标准长度为3m           B、自动采集数据时，测定间距为10cm

C、不适用于已有较多坑槽、破损严重的路面测定     D、得到标准差越大，表明路面平整性越好

43、回弹模量的测定方法有_________。

A、承载板法     B、贝克曼梁法      C、长杆贯入法      D、CBR 法

44、在水泥混凝土路面检验评定中，对评分值影响最大的是_________。

A、压实度     B、弯拉强度     C、板厚      D、抗滑

45、关于石灰稳定土劈裂强度试验有以下说法，正确的有_________。

A、粗粒土试模直径为15cm          B、南方地区试件养生温度为25℃±2℃

C、试验前试件浸水1昼夜           D、用于应力检验时试件保湿保温养生6个月进行强度试验

46、水泥稳定基层及底基层材料时宜采用强度等级为______。

A、325        B、425      C、32.5       D、42.5

47、路基土方压实度的规定值分为_________进行控制。

A、高速和一级公路      B、其他公路     C、二级公路      D、三四级公路

48、沥青混合料标准密度的确定方法有:_________。

A、马歇尔法        B、试验路法        C、实测最大理论密度法       D、计算最大理论密度法

49、级配碎石基层上的沥青混合料面层用贝克曼梁测定的回弹弯沉检测结果可能需要进行_________。

A、支座修正      B、温度修正      C、季节修正      D、基层类型修正

50、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-2004）适用于公路工程施工单位_________对公路工程质量的管理、监控和检验评定。

A、工程监理单位     B、工程建设单位     C、工程质量检测机构    D、工程质量监督部门

51、不能采用挖坑法测定厚度的结构层有_________。

A、级配碎石过渡层    B、水泥稳定碎石基层    C、水泥混凝土路面板     D、沥青混凝土面层

52、采用核子仪测定土基压实度时，核子仪的标定包括_________标定。

A、与仪器附带标准块          B、与施工现场环刀法            C、与施工现场灌砂法    D、与施工现场取样采用烘干法测定的含水量

53、工程质量评定等级分为_________。

A、优良    B、中等    C、合格    D、不合格

54、_________为级配碎石基层交工验收时需检测的项目。

A、固体体积率    B、弯沉    C、平整度    D、中线偏位

55、可以测定路面与轮胎之间摩阻系数的方法是_________。

A、铺砂法    B、制动距离法    C、摩擦系数测试车    D、摆式仪

56、关于摆式仪测试的说法中，正确的有_________。

A、评定路面在潮湿状态下的抗滑能力           B、橡胶片的有效使用期为1年

C、新橡胶片应先在干燥路面上测试10次后再用于测试

D、校核滑动长度时，应以橡胶片长边刚刚接触路面为准

57、当摆式仪使用的橡胶片出现_________时，应更换新橡胶片。

A、端部在长度方向上磨损超过1.6mm         B、边缘在宽度方向上磨耗超过3.2mm

C、橡胶片被油污染                         D、使用时间超过1年

58、沥青碎石基层属于_________基层。

A、粒料类    B、无机结合料稳定    C、有机结合料稳定    D、柔性

59、灌砂法适用于_________的压实度现场检测。

A、填石路堤    B、级配碎石过渡层    C、石灰稳定土    D、水泥稳定土

60、公路工程中应用的粉煤灰要求控制的指标有_________。

A、氧化硅,氧化铝,三氧化二铁总含量    B、烧失量    C、比表面积    D、有效氧化钙,氧化镁含量

三、判断题

1、含有机质的细粒土为有机质土。（）

2、酒精燃烧法测定土的含水率时，酒精应加至盒中出现自由液面。（）

3、CBR值是指试料贯入量达2.5mm时，单位压力对标准碎石压入相同贯入量时标准荷载强度的比值。（）

4、石料的磨光值越高，表示其抗滑性能越好；石料的磨耗值越高，表示其耐磨性越差。（）

5、细度模数越大，表示细集料越粗。（）

6、水泥强度等级是以水泥试件28d抗压强度确定的。（）

7、在结构尺寸和施工条件允许的前提下，粗集料的粒径尽可能选择得大一些，可以节约水泥。（）

8、针入度指数既可以反映沥青的热稳定性，又可以表征沥青的条件黏度。（）

9、半刚性基层稳定材料设计，以无侧限抗压强度平均值作为设计指标。（）

10、结构设计中，通常以屈服强度作为设计计算的取值依据。（）

11、水泥混凝土路面上加铺沥青面层的复合式路面，两种结构均需进行检查评定。（）

12、进行路面混合料试样现场取样时，可不整层取样，但必须保持试样不破碎。（）

13、采用EDTA滴定法测定水泥和石灰含量时，对于龄期7天以内的无机结合料稳定材料，可不进行龄期校正。（）

14、EDTA滴定法对水泥稳定材料的龄期修正应以小时计，石灰及二灰土修正以天计。（）

15《无机结合料稳定材料养生方法》中所指的试件质量损失包括含水率的减少，试验过程中有微量混合料掉落损失等。（）

- 为节约水泥，采用高强度等级水泥配制低强度等级混凝土，强度和耐久性都能满足要求。（）

- 制作标准马歇尔试件高度若不符合62.5mm+1.3mm的要求时应作废。（）

- 沥青混合料马歇尔稳定度试验，标准马歇尔试件，一组试件的数量最少不得少于4个。（）

- SMA沥青混合料在拌和时应适当延长拌和时间。（）

- 石灰稳定细粒土可以作高速公路的基层。（）

- 当所配置的EDTA溶液用完后，应按照同样的浓度配置EDTA溶液，但不需要重作标准曲线。（）

- 氯化铵简称为EDTA。（）

- 半刚性基层材料设计中，以无侧限抗压强度平均值作为设计参数。（）

- 灌砂试验时地表面处理平否不影响试验结果。（）

- 水泥混凝土上加铺沥青面层的复合式路面，沥青面层不必检查弯沉。（）

- 对于沥青面层，若在非不利季节测定弯沉值时，应考虑季节影响系数。（）

- 连续式平整仪法可用人力拖拉或汽车牵引。（）

- 沥青面层与水泥混凝土路面板的厚度检测应用钻孔法测定。（）

- 混凝土试件制作应在拌和后尽量短的时间内成型，一般不超过30min。（）

- 钢筋电弧焊接头3个拉伸试件，要求强度均不低于规定值，且至少有2个试件是塑性断裂，3个试件均断于焊缝之外。（）

- 钢筋牌号HRB335中335指钢筋的极限强度。（）

- 桥梁用锚具、夹具硬度二次检测仍有一个试件不合格，则该批产品不合格。（）

- 地基荷载板试验荷载板一般用刚性的方形板或圆形板，承压面积为2500cm2或5000cm2。（）

- 确定桩基承载力的检测方法有两种，一种是静载试验，另一种是动载试验。（）

- 测量混凝土碳化深度时，应采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞，用水将孔洞内粉末冲洗干净。（）

- 测区回弹值取16个测点值的平均值。（）

- 当混凝土试件组数大于或等于10组时，应采用数理统计方法进行评定。（）

- I级精度的电子天平，校准结果是2级，应该停止使用，贴停用标识。 （）

- 工地试验室非授权检测员需注册登记在母体检测机构。      　（  ）

- 交通行业试验室的所有试验检测设备都必须依法送检定或校准。　（）

四、简答题(检员选三题)

1、什么叫压实度？试简述灌砂法方法及步骤。简述灌砂法试验中应注意的问题

2、简述混凝土拌合物工作性的含义、影响工作性的主要因素和改善工作性的措施

3、试述半刚性基层材料无侧限抗压强度试验，采用静力压实法成型的步骤。

4、水泥的物理力学性质有哪些？各反映什么意义？

5、试述新拌水泥混凝土坍落度的试验步骤。

6、简述用EDTA滴定法快速测定石灰土中石灰剂量的步骤。

7、试述无机结合料无侧限抗压强度试验方法。

四、简答题(检师增加二题)

8、简述普通混凝土试验室配合比的调整过程

9、简述用渗水仪测试沥青路面渗水系数的测试步骤

10、试述采用马歇尔试验确定最佳沥青用量的步骤

11、简述检测工程师岗位职责及目前岗位履行情况。

12、简述工地试验室组建基本流程和注意事项