扬州华建                       总监办（监理组）考核表          编号：HJKH 2016-  -

| 内业（1）——监理机构设置及其部分主要工作综合（19分） |
| --- |
| 序号 | 类别分值 | 项目名称 | 主要检查考核内容 | 主要扣分事项及其扣分 | 实得分 |
| 1 | 机构设置 质保体系人员岗位 （2.5分） | 1.1监理机构设置及人员岗位职责划分 | 机构建立是否科学有效 职责权限划分是否明确 | 机构建立不符合合同及现场要求，职责权限划分不明确，人员基本档案未建立，主要部分未上墙 |  |
|  |  | 1.2质量保证体系建立情况 | 质保体系是否建立并有效运转 | 未建立，不能有效运转 |  |
|  |  | 1.3人员配备及变更、批复情况 | 主要人员调换有无业主或公司批准手续 | 未办理手续，未及时建立变更人员基本档案 |  |
| 2 | 监理 准备 （2.0分） | 2.1监理计划 | 应是总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、程序、重难点分析及相应表格等，报批后实施 | 未报公司技术负责人审批、获得业主批准， 内容不全面、程序不符或执行不到位 |  |
|  |  | 2.2监理细则 | 是否根据监理计划在相应工程开工前编制，要求重、难点及措施明确，经总监批准后实施 | 内容不全面、程序不符，执行不到位 |  |
|  |  | 2.3监理制度 | 是否按《江苏省公路水运建设工程现场监理机构管理办法》中的《现场监理机构驻地管理制度》要求建立 | 未建立，不完善（应包括管理制度、质量检验制度、投资管理制度、安全管理制度、其他有关制度、廉政建设制度六大项）、主要制度未上墙 |  |
|  |  | 2.4监理交底 | 是否交底 | 未交底，交底内容无针对性、不准确，无交底记录和交底对象签名，部分人员漏交底 |  |
| 3 | 监理 工作 （3.0分） | 3.1参加设计交底 | 应参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面 | 未参加，未澄清或记录不明确 |  |
|  |  | 3.2审批施组设计(含进度)、施工方案、开工报告 | 审批应及时，重点须明确，意见具有可操作性 | 未审批，意见不具操作性等 |  |
|  |  | 3.3对施工单位质量保证体系的检查 | 检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约情况 | 未见检查记录，检查不全面 |  |
|  |  | 3.4控制点复测及审批 | 已审核、平行复测后批复 | 审核批复不及时，未平行复测 |  |
|  |  | 3.5审批工程划分 | 划分准确，并在总体开工前批复备案 | 未划分，不及时或划分有误 |  |
|  |  | 3.6审查工程分包 | 按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准 | 未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准 |  |
| 4 | 质量 监理 （3.5分） | 4.1工程材料管控 | 是否建立材料比选、采购、检查、审批、使用流程或制度 | 未建立，未比选，审查审批不及时或有误 |  |
|  |  | 4.2施工放样检查 | 书面查阅与现场结合 | 仪器定期标定记录，资料全面真实准确，控制点、原地面线、关键部位独立复核 |  |
|  |  | 4.3工程实体检查 | 资料是否完整规范，审查批复是否及时 | 缺失、不规范，审查审批不及时 |  |
|  |  | 4.4关键工序签认 | 完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料 | 未签认，签认不及时或图像资料不全 |  |
|  |  | 4.5巡视 | 重点明确，频率满足要求，巡视记录规范 | 重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范 |  |
|  |  | 4.6旁站 | 记录如实，准确、详细 | 未记录，不完善 |  |
|  |  | 4.7监理指令、通知 | 发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合 | 发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合 |  |
|  |  | 4.8质量问题处理 | 记录明确，闭合 | 未记录，不闭合 |  |
| 5 | 监理文件 （2.0分） | 5.1监理月报 | 每月上报，内容应齐全，重点突出 | 未编报，不完善 |  |
|  |  | 5.2监理日志 | 如实，准确、详细 | 未记录，记录不及时、不完善 |  |
| 6 | 工地会议 （1.0分） | 6.工地会议（例会） | 会议内容全面，组织有效及时，会议记录齐全、完整 | 内容不全，组织、有效性或及时性不到位， 记录不完善 |  |
| 7 | 质量 活动 （2.0分） | 7.1质量创优活动开展与执行 | 宣传发动活动的开展标准明确，考核符合实际，总结及时 | 执行贯彻不到位 |  |
|  |  | 7.2工程通病治理情况 | 评价、分析、总结、形成文件并实施 | 未结合实际评价、分析、总结，实施不到位 |  |
| 8 | 进度计划 （1.0分） | 8.进度计划 | 上墙图表检查与书面资料相结合 | 无上墙的进度计划图表，未及时与实体同步更新，无进度偏差的调整纠偏措施与资料 |  |
| 9 | 计量支付 (1.0分) | 9.计量支付 | 台帐与报表查阅 | 台帐齐全完整，计量真实、准确、及时、签字齐全 |  |
| 10 | 环保监理 （1.0分） | 10.环境保护 | 计划、细则、环保识别表 | 未根据工程特点编制环保计划、细则，未识别对环境破坏的分项，无对策措施，无检查记录和整改 |  |

被检查人：                       检查人：                        检查评价日期：       年   月   日

| 内业（2）——试验检测专项（8分） |
| --- |
| 序号 | 类别分值 | 项目名称 | 主要检查考核内容 | 主要扣分事项及其扣分 | 实得分 |
| １ | 工地试验室建设 （2.5分） | 建设方案 | 方案编制的合理可行性 | 无方案，或方案中缺少人员配置及分工、环境建设要点、各功能室布置情况（要求布局合理、互不干扰、经济适用，与工程量和所开展的试验检测项目匹配）、无试验检测业务范围表、各功能室主要仪器一览表，无安全防护、防盗和环保设施，标志标牌缺失，办公设施配备不能满足要求，无建设进度计划以及试验室平面布置图 |  |
|  |  | 仪器设备配置 | 仪器设备安装、标定、使用、保养及记录情况 | 仪器安装布局不合理，基础、基座及设备防护不符合要求，主要试验设备、仪器（度、量、衡）未通过计量检定或自校、测试，校准报告无授权人溯源性确认，未建立一机一档记录，未定期进行仪器功能核查，量程精度使用不正确，维护、维修、保养不到位及登记台账不完整，摆放凌乱，仪器设备无唯一性编码 |  |
|  |  | 环境、制度、标准、规程、报告 | 操作环境、工作制度、规范标准、仪器设备操作规程、试验记录与报告 | 各功能室水、电、通风、采光、温湿度不符合要求，储存危险化学室无通风设备，标准养护室未采用相应等级的防水灯具、未配备废物集中排放设施，未建立健全各项规章制度、岗位职责，未设立工作流程图、质量保证体系框图，未优先选取版本最新的国家或行业技术标准、试验检测规范、检测方法等，主要仪器设备操作规程未上墙，试验记录报告未分类编号。 |  |
| 2 | 试验检测 （3.5分） | 管理措施 | 检测计划与细则 | 未制定及下发相关的试验检测细则、无检测细则交底记录、无检测计划 |  |
|  |  | 质保体系 | 质量制度、试验检测工作质量 | 未建立质量保证体系和质量制度，或制度不健全体系运转不正常，人员未按照岗位及专业划分从事与自己专业与持证相适应的参数，未有效对外委试验进行管理，材料进场检测不及时或频率不满足要求，对半成品或成品未严格按检测频率及时限要求进行检测，未对施工各个环节的质量进行覆盖性检查，对各类标准试验未有效验证，未及时做好试验检测各种资料，试验资料真实、准确、可靠性较差，未有效配合项目办、总监办、省市各级质量管理机构做好质量检查工作。 |  |
|  |  | 工作程序 | 工作应规范化、质量管理应精细化 | 未经备案审核开展检测业务、超授权范围开展业务或未经母体机构有效授权，试验检测原始记录信息及数据记录不全、结论不准确，试验检测报告不完整，试验检测频率不满足规范或合同要求，未建立或及时登记相应台帐 |  |
| 3 | 管理 （2.0分） | 总监办 | 人员、设备、职责、制度、试验室运行 | 监理试验室每月至少进行一次自查自纠并有记录 |  |
|  |  | 承包人 |  | 监理试验室每月至少一次对承包人试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并记录全面 |  |

被检查人：                       检查人：                        检查评价日期：       年   月   日

| 内业（3）安全监理专项（10分） |
| --- |
| 序号 | 类别分值 | 项目名称 | 主要检查考核内容 | 主要扣分事项及其扣分 | 实得分 |
| 1 | 责任落实 （1.5分） | 1.1岗位职责 | 明确总监、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责,逐级签订安全生产责任书 | 无岗位职责，岗位职责缺项，责任针对性不强，未逐级签订安全生产责任书 |  |
|  |  | 1.2规章制度 | 建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度 | 制度缺少，制度针对性不强、可操作性差 |  |
|  |  | 1.3安全监理计划 | 编写安全监理计划及实施细则且经批准 | 未行文，安全监理计划及实施细则针对性不强 |  |
| 2 | 审查审批 (2.5分) | 2.1施工组织设计 | 对施工组织设计中的安全管理措施进行审查、审批 | 未审查施工组织设计，未认真或未及时审查 |  |
|  |  | 2.2专项方案 | 对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情况 | 未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，经审批的专项施工方案不符合有关要求，危险性较大工程专项施工方案未经审查同意已实施，且监理未纠正，未严格监督实施 |  |
|  |  | 2.3风险预控 | 对施工单位编制的应急预案进行审查，检查演练情况，履行监理风险评估职责 | 未督促施工单位申报和进行审查，不认真或不及时审查，未对演练进行检查、督促，风险评估监理职责履行不到位 |  |
|  |  | 2.4安全费用 | 对施工单位的安全生产费用使用计划进行审查，对安全生产费用使用情况进行检查，现场核对，审查安全生产费用使用凭证 | 未审查，不认真或不及时审查，未建立安全费用使用监理台账、或台账不清 |  |
| 3 | 检查评价（2.0分） | 3.1安全检查 | 检查施工单位岗位职责分解落实情况，对施工单位设备、周转性材料、人员履约及持证上岗等按规定进行检查；按施工计划督促施工单位进行风险源识别和方案的编制，并对其工作情况进行检查；定期开展安全隐患排查，督促整改；对施工单位不能立即整改的安全隐患和问题，督促施工单位按整改计划改进，直至消除； 对重大隐患应要求施工单位立即停工整改，履行报告职责；对检查发现的问题，及时督促施工单位整改；对有关部门检查通报的问题，积极整改；对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改 | 对所列内容，未全面认真及时进行检查；对检查发现的问题没有监理措施，复查结果等；检查工作台账不清晰，可追溯性差； 发现重大隐患未发监理指令；对施工单位重大隐患的检查和复查未附影像资料；监理隐患排查走过场；指令、通知记录不闭合；未对专项施工方案实施情况进行分析评价 |  |
|  |  | 3.2考核评价 | 按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价；定期对施工单位开展考核评价；考核评价资料真实、准确 | 自我考核评价走过场或不及时；对施工单位的考核评价走过场或不及时；考核评价资料欠真实、准确 |  |
| 4 | 人员管理 （1.0分） | 4.1持证上岗 | 按照合同文件配置安全监理人员；监理人员名册；监理工程师持安全监理培训证 | 安全监理人员不满足合同文件要求；未提供监理名册；未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等）；安全监理工程师未持安全监理培训证 |  |
|  |  | 4.2监理人员内部安全培训教育 | 建立安全培训教育计划，对监理人员进行内部安全培训教育 | 未组织培训教育；未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强；未按培训教育计划组织培训 |  |
|  |  | 4.3安全监理日志 | 认真填写安全监理日志 | 安全监理日志不连续、签字不全或未经总监定期审查 |  |
| 5 | 专项工作 （1.0分） | 政府主管部门安全专项工作落实情况 | 严格落实政府主管部门布置的安全专项工作； 安全专项工作应制定落实方案或工作计划；按方案或计划执行到位；制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到所有监理人员 | 未按规定落实政府主管部门布置的安全专项工作；未制定安全专项工作方案或计划；安全专项工作落实不到位；未制定“平安工地”建设方案；“平安工地”建设要求未落实到所有监理人员 |  |
| 6 | 工作效能 （2.0分） | 所监理施工单位的考核评价情况 | 所监理的施工合同段考核评价得分平均百分比×2.0即为监理工作效能得分 | 施工合同段考核评价得分平均百分比×2.0即为监理工作效能得分 |  |

被检查人：                       检查人：                        检查评价日期：       年   月   日

| 内业（4）内部管理专项（8分） |
| --- |
| 序号 | 类别分值 | 项目名称 | 主要检查考核内容 | 主要扣分事项及其扣分 | 实得分 |
| 1 | 驻地建设 （1.5分） | 办公区、生活区标准化建设 | 建设方案和现场检查 | 有条件的小项目办公区、生活区未分开，大项目未分开分室挂牌，未根据项目规模设置单独的会议室，办公面积严重不足 |  |
|  |  | 监理机构、试验室名称标准化 | 现场检查 | 未悬挂在入口处或醒目位置，规格、材质不满足一般要求 |  |
|  |  | 规章制度与图表 | 文档资料和现场检查 | 必要的规章制度与图表张贴未上墙，未形成书面文件 |  |
|  |  | 环境卫生 | 安全卫生管理制度和现场环境卫生 | 无制度，不符合卫生条件，未构建舒适的工作与生活环境 |  |
| 2 | 廉政建设 （2.0分） | 廉政监理 | 廉政制度、廉政承诺书、访谈 | 无廉政建设制度或未上墙，未签订廉政承诺书，未举行廉政专题会议，未开展廉政教育活动，有不廉洁的行为或苗头 |  |
| 3 | 后勤管理 （2.0分） | 伙食管理 | 制度建立和执行情况、台账公示情况、员工满意度询问 | 无制度或制度不可行，未进行逐日登记、定期核算，账目不清楚也未定期公开，员工满意度达不到60%以上 |  |
|  |  | 车辆使用 | 文档资料、员工访谈 | 车辆管理不到位，使用不合理，有虚报燃油费的违法违规行为 |  |
|  |  | 人员考勤 | 考勤制度与管理 | 未建立考勤制度，考勤不严格不真实 |  |
| 4 | 资产管理 （1分） | 固定资产登记表 | 文档资料和现场检查 | 无资产登记表，变动资产未及时登记，未明确使用人与保管人 |  |
|  |  | 资源共享与有效配置 | 了解和访谈 | 不服从公司的调配，同区域试验检测设备可共享的拒绝共享 |  |
| 5 | 公司文化团队建设 （1.5分） | 公司文化建设 | 文档资料与现场检查、员工访谈与评价 | 未结合项目规模与条件宣传企业文化，无必要的宣传标语标牌，未参照行业最新动态动员员工的工作行为、工作效率、工作方式尽量体现公司的核心价值，未统一佩戴胸卡、安全帽，办公设施、制度图表、文件档案、劳动保护用品等无醒目标识，未及时更新，使用时不标准、不统一 |  |
|  |  | 团队建设 | 员工访谈评价 | 未加强责任心与荣誉感教育，未定期或不定期召开内部会议加强沟通，重要事项无会议纪要，无提高团队凝聚力的开放性工作方法，未组织活动或对参与相关活动不积极，能通过会议等方式处理与解决存在的问题不解决，不配合公司其他项目的履约检查考核 |  |

被检查人：                       检查人：                        检查评价日期：       年   月   日

施工安全管理检查考核评价表（内业部分）

合同段名称：                                施工单位：

| 序号 | 类别 | 主要内容 | 考核方法 | 扣分标准 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实 | ①建立涵盖项目领导、部门、作业层三个层级的安全生产责任框图，正式行文并上墙。 ②各岗位责任明确并且符合项目的实际情况，并据此逐级签订责任书。 | ①查阅行文、文件 ②询问责任人 | ①安全责任覆盖不全面、不准确，扣1分。 ②安全专职机构不满足要求，扣1分。 ③安全责任书未签订或不全面，扣1分。 ④责任制内容未突出其岗位特点，扣1分。 | 4 |  |
| 2 | 管理制度 | 国家法律、行业及上级要求施工单位开展的安全工作均应建立相应的管理制度。制度建立应当具有针对性、可操作性和时效性。 | 查文件 | ①制度建设项目不全，扣2-4分。 ②制度建设“三性”不强，扣2-4分。 | 8 |  |
| 3 | 工作策划 | ①制定“平安工地”建设制度。 ②制定标段“平安工地”建设方案，方案编制要有具体内容、时间节点、阶段目标，并严格实施。 ③执行政府主管部门部署的各项专项安全工作，有方案、有落实。 | 查文件、过程资料 | ①未建立“平安工地”建设制度，扣4分。 ②未制定“平安工地”建设方案和其他专项工作方案等，扣4分。 ③安全专项工作、“平安工地”建设要求未严格落实，扣2-4分。 | 8 |  |
| 4 | 人员管理 | ①所有进场人员进行实名登记，按规定为施工现场作业人员办理人身意外伤害保险。 ②项目负责人均持有效B证，每5000万元合同额配备一名持有效C证的专职安全员，并对证书进行专项登记。 ③特种作业人员持有效资格证书上岗，证书类别与数量应当与标段内使用的机具设备、作业相对应，并对证书进行专项登记。 | ①查人员登记台帐。 ②现场随机抽查人员比对。 ③查阅保险合同及发票。 | ①需持证人员每发现一例不符合要求的，扣1分。 ②未办理人身意外伤害保险的，扣4分；保险覆盖不全或不连续的，扣1-3分。 | 8 |  |
| 5 | 安全活动 | ①办理施工及相关安全许可手续。 ②制定安全会议制度，标段每个月至少组织一次安全生产工作例会，临时性的主要工作有专门行文部署。 ③制定安全培训制度，安全培训教育应有具体计划，并对所有人员开展安全培训教育。 ④制定安全技术交底制度，建立安全技术交底台帐，在明确安全技术交底责任人、对象、方法、内容的前提下，对相关作业及分项工程开展安全技术交底。 | 查文件、记录，并在施工现场随机进行工人、一线管理者安全培训教育、安全技术交底真实性比对检查。 | ①未办理施工及相关安全许可手续，扣2分。 ②未建立安全例会制度，扣2分；会议记录不全扣1-2分。 ③未建立安全培训制度，扣2分；安全培训不到位，扣1-2分； ④未建立安全技术交底制度，扣2分；安全技术交底无针对性，扣1-2分；未逐级进行交底，扣1-2分；现场比对每发现一例不落实扣1分。 | 10 |  |
| 6 | 机械设备 | ①施工机具建立分类管理台帐。 ②特种设备、大型提升及架设设施、承重支架安装与拆除，应有相应资质条件的单位或持证人员实施，实行 “一机一档”管理，通过法定检验检测或者组织专家论证与验收工作。 ③各类机具具有齐全的操作规程，按照要求进行日常检查，维修、保养记录齐全。 | 查台帐，现场核验 | ①未建立机械设备台帐，扣2分，台帐不全，扣1-2分。 ②“一机一档”管理不规范，发现一处扣1分。 ③特种设备未经检验检测合格投入使用，每发现一台扣2分；其他需组织论证和验收的设施（设备）不满足要求，每发现一台扣2分； ④无日常检查、维修保障记录，每发现一台扣1分；记录不全面，扣1-2分。 | 10 |  |
| 7 | 临时用电 | ①按规定制定临时用电方案，方案要明确电源、二级配电箱的平面位置及其覆盖范围，编制平面图、电线的敷设方法、电箱的标准配置。 ②巡视维修保养记录完整。 | 查方案、记录 | ①未制定临时用电方案，扣4分；方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，扣1-3分；未标注用电平面布置图，扣2分。 ②无电工巡视维修保养记录或记录不连续，扣1-2分。 | 6 |  |
| 8 | 风险预控 | ①对风险源识别全面。 ②按规定开展桥隧施工安全风险评估。 ③按规定开展地质灾害评估。 ④对重大风险源制定安全管理方案，预控措施操作性强。 ⑤重大风险源要对作业人员进行书面告知。 | 查文件，现场核对 | ①重大风险源未制定安全管理方案，扣3分；方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分。 ②风险源识别不全或预控操作措施操作性不强，发现一处扣1分。 ③未按规定开展桥隧施工安全风险评估，扣3分。 ④重大风险源未对作业人员进行书面告知，发现一项扣1分； ⑤未按规定开展地质灾害评估，扣2分。 | 6 |  |
| 9 | 专项方案 | ①对分部分项工程进行危险性分析，列出需编制安全专项方案的分部分项工程名称。 ②按要求编制危险性较大工程专项施工方案，方案中安全措施操作性强，有相应图表化内容；按规定对专项方案进行评审；严格按方案落实到位。 ③其他不需要进行专项方案编制的施工组织设计有安全保证措施，且可操作性强，经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。 | 查台帐、文件，现场核对 | ①未列出方案目录，扣2分。 ②危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣2分；专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分；超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣4分。 ③施工组织设计中安全技术措施内容不全，操作性不强，扣1-2分；无相应图表化内容，扣1分；施工组织设计审批手续不完善，扣1-2分。 | 10 |  |
| 10 | 危化消防 | ①制定危险品管理制度，危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。 ②按规定编制爆破设计书及施工组织设计，爆破工程施工应取得有关部门批准。 ③制定消防安全责任制度，明确消防责任及消防器具配置要求，建立消防台帐。 | 查台帐、现场核对 | ①未制定危险品管理制度，扣2分；未按制度落实危险品管理措施，扣2分；危险品进出库台账不全、不连续，扣2分；不严格执行退库程序，发现一起扣2分。 ②爆破作业相关审批、备案、登记手续不全，扣2分；爆破作业设计、施工文件未规定编制，扣2分。 ③未制定消防安全责任制度，扣2分；消防责任不明确扣1分；未建立台账扣1分。 | 6 |  |
| 11 | 应急管理 | ①制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。 ②配备兼职的应急队伍和物资。 ③有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。 | 查文件、记录 | ①未制定专项应急预案，扣4分；专项应急预案不全，发现一项扣1分；应急预案操作性不强，扣1-3分。 ②无兼职的应急队伍，扣1分；应急救援物资配备不足或台账不清晰，扣1-２分。 ③未开展培训及演练，扣1-2分；演练后未总结，扣1-2分。 | 4 |  |
| 12 | 专项经费 | ①制定安全生产费用管理制度。 ②根据安全工作计划、专项方案和规范要求开展现场安全防护、落实安全保障措施的要求，编制安全经费使用总体计划和月度计划。 ③建立安全经费使用台帐。 | 查记录，有条件的进行现场比对 | ①未建立安全生产费用管理制度和使用计划，扣4分；计划未按季度（或月）落实，扣1-2分。 ②台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面，扣1-2分。 ③挪用安全生产费用，扣2-4分。 | 6 |  |
| 13 | 检查评价 | ①制定安全检查制度，建立阶段性、可操作性强的日常安全巡查制度和安全生产大检查制度，明确项目负责人带班制度，并有相应的文书表达形式和奖惩办法。 ②制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施；重大安全隐患必须挂牌督办。 ③明确防汛防台、重大节假日、重大活动等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求；检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 ④按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。 ⑤制定奖惩制度，明确奖励、处罚条件及方式。 | 查制度文件、台账，现场核对 | ①未建立安全检查制度，扣2分；安全检查制度针对性不强，扣1-2分；未制定项目负责人带班制度，扣2分。 ②未制定隐患排查方案，扣2分；未按规定的频率开展隐患排查，扣1-2分；未对隐患进行分析，扣1分；未对重大安全隐患挂牌督办，发现一次扣2分。 ③防汛防台、重大节假日、重大活动等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣2分。 ④检查记录不真实、不闭合，扣1分。 ⑤未建立奖惩制度，扣2分；奖惩记录不全，扣1-2分。 ⑥自我考核评价走过场或不及时的，扣1-2分；考核评价资料欠真实、准确，扣1-2分。 | 10 |  |
| 14 | 事故管理 | ①制定生产安全事故调查处理及报告制度。 ②建立事故档案，发生事故及时报告。 ③落实事故处理“四不放过”。 | 查制度文件、台账及记录 | ①未建立制度，扣4分；制度不符合相关规定，扣1-2分。 ②发生事故后，未按规定实施事故报告，扣4分。 ③事故处理未落实“四不放过”，扣1-4分。 | 4 |  |
| 评分 | 100 |  |

被检查人：                       评价人：                        检查评价日期：       年   月   日

项目部质保体系检查表

| 序号 | 类别 | 检查项目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 质量目标与 质量计划 | 1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理 | □目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 □目标不明确、计划欠缺、实施不到位： |
| 二 | 组织机构及 人员情况 | 1、组织机构设置及职责划分情况 | □人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 □人员结构不符或职责权限划分不明确： |
|  |  | 2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、试验室主任、专职安全员与合同相比的变更情况 | 项目经理： □变更 □未变更 □批复 □未批复 总 工： □变更 □未变更 □批复 □未批复 道路工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 结构工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 测量工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 试验室主任：□变更 □未变更 □批复 □未批复 专职安全员：□变更 □未变更 □批复 □未批复 |
|  |  | 3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、试验室主任、专职安全员的持证情况 | □均符合合同或招标文件要求 □有不符合合同或招标文件要求情况： |
| 三 | 质量责任制 | 1、岗位、部门质量管理职责的建立 | □职责建立全面，符合现场要求 □职责建立不全面或不符合现场要求： |
|  |  | 2、工程质量责任登记表的建立、报批 | □建立全面，手续完善 □建立不全面或手续不完善： |
| 四 | 质量管理制度及 主要工作流程 | 1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施 | □质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施 □制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范： |
| 五 | 质量保证措施 | 1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实 | □质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位 □质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位： |
| 六 | 施工准备阶段质量控制 | 1、合同管理 | □施工、廉政合同齐全、有效，归档 □合同不全或无效，未归档： |
|  |  | 2、控制点联测 | □及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符： |
|  |  | 3、质量控制单元划分 | □及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符： |
|  |  | 4、质量教育培训 | □编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制 □未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制： |
|  |  | 5、材料管理 | 材料供应商的选择 | □对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料 □比选不规范或比选资料不完善： |
|  |  |  | 明确采购程序 | □程序明确，按章执行 □程序不明确或未按章执行： |
|  |  |  | 材料采购与进场管理 | □按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐 □不符合质量标准或台帐建立不到位： |
|  |  |  | 工地试验室备案 | 已备案 □未备案: |
|  |  | 6、工序（关键工序）质量控制 | □工序流程及责任人明确，设立质量控制点 □工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点： |
| 七 | 施工阶段质量控制 | 1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案） | □内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理 □内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理： |
|  |  | 2、技术交底及操作人员的培训 | □及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录 □未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录： |
| 七 | 施工阶段质量控制 | 3、工程报验资料 | □报验及时，资料完整，规范 □报验不及时，资料不完整或不规范： |
|  |  | 4、试验 管理 | 试验 台账 | □齐全，完整 □不完善： |
|  |  |  | 材料、标准试验、原始资料及报告 | □完整，规范 □缺失，不规范： |
|  |  |  | 材料质保书及留样 | □齐全，规范 □欠缺或不规范： |
|  |  |  | 试验人员情况 | □与备案人员一致 □与备案人员不一致，有变更： |
|  |  | 5、施工日志 | □记录全面、真实 □记录不全面或不符合实际： |
|  |  | 6、监理指令、监理工程师通知的回复情况 | □收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合 □收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合： |
|  |  | 7、会议记录、纪 要 | □记录，纪要完整，规范 □欠完整或不规范： |
|  |  | 8、质量问题处理 的相关记录 | □记录明确，闭合 □未记录或不闭合： |
|  |  | 9、分项工程评定情况及资料归档 | □及时，全面 □滞后或不全： |
| 八 | 质量活动的 开展 | 1、省“优质工程奖”创建活动的执行情况 | □宣传发动活动的开展，标准明确，评定考核符合实际，总结及时 □执行贯彻不到位： |
|  |  | 2、混凝土质量通病的治理情况 | □评价、分析、总结、形成文件并实施 □未结合实际评价、分析、总结，实施不到位： |
| 九 | 现场控制 情况 | 1、施工现场文明施工情况，料场标识及管理情况 | □文明施工 □存在野蛮施工等现象： □料场建设、管理良好 □存在不符合现象： |
|  |  | 2、现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）运行情况及专职人员工作日志 | 拌合站运行：□良好 □故障或不规范： 日志：□手工记录与电脑记录相符，全面 □存在矛盾，欠缺： |

被查人：                 检查人：              检查时间：          年    月    日